CОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДЕНО:

Уполномоченное лицо по охране 		Главный врач организации

труда

______________________________                         _____________________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)                        (подпись)    (фамилия, инициалы)

_____________________________	                        ______________________________

(дата)				                                  (дата)

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе на

рентгеновских установках

№________

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К самостоятельной работе на рентгеновских установках    допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе с рентгеновскими установками по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры.

К работе на рентгеновских установках допускаются лица не моложе 18 лет. Работники женского пола должны освобождаться от непосредственной работы на рентгеновских установках на весь период беременности и в период кормления ребенка грудью.

2.При работе на рентгеновских установках медицинские работники должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж по охране труда на рабочем месте,  пройти  стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться в сроки не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с рентгеновскими установками  работник должен иметь 1 группу по электробезопасности.

3.Рентгеновские установки в организациях должны соответствовать требованиям:

- ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5;

- Санитарным правилам и нормам 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 223;

- Правил охраны труда для организаций здравоохранения, других НПА, ТНПА.

4.В рентгенодиагностических отделениях (кабинетах), должны соблюдаться следующие требования:

- должен быть санитарный паспорт;

- должен осуществляться в течение всего рабочего дня индивидуальный дозиметрический контроль;

- пищевые продукты, одежда и другие предметы работников должны храниться только в специально отведенных местах.

5.Работающие на рентгеновских аппаратах    обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования радиационной безопасности и охраны труда, правил личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- курить только в установленных для курения местах;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

- выполнять установленные требования по предупреждению радиационных аварий и правила поведения в случаях их возникновения;

- о неисправности и нарушениях в работе рентгеновских аппаратов и неисправности средств защиты  сообщать заведующему кабинетом или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования;

- выполнять указания лица, ответственного за радиационную безопасность, касающиеся  обеспечения радиационной безопасности при выполнении работ;

- обеспечивать радиационную защиту пациентов при медицинском облучении;

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- внимательно выполнять свои служебные обязанности;

- использовать радиационные  аппараты  строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями характером выполняемой работы.

6.При выполнении работ с рентгеновскими аппаратами  на медицинских работников

возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- биологический фактор при обслуживании больных;

- повышенная концентрация токсических компонентов защитных материалов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочей зоны;

- повышенный уровень ионизирующего излучения в воздухе рабочей зоны;

- вредные вещества образующиеся и выделяющиеся при работе аппаратов;

- повышенная концентрация озона, окислов азота и от воздушных электрических разрядов в высоковольтных устройствах;

- повышенный уровень шума, создаваемый электрическими приводами, воздушными вентиляторами;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- ответственность за функциональное качество конечного результата;

- ответственность за безопасность других лиц.

7.Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводится ежедневная влажная уборка помещений после окончания работы. Во время уборки электроснабжение рентгеновской установки должно быть отключено.

8.При работе в кабинетах с установленными рентгеновскими аппаратами  должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

9.У входа в рентгенодиагностическое отделение (кабинет) на высоте 1,6-1,8 м от пола или над  дверью должно размещаться световое табло (сигнал) «Не входить» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включении рентгеновской установки.

10.Работники рентгеновских отделений (кабинетов) должны применять коллективные средства защиты (ширмы) и прорезиненные средства индивидуальной защиты (далее- СИЗ) (фартук, юбка, перчатки и др.) во время работы в зоне ионизирующего излучения. СИЗ работников должны использоваться со штампами и отметками, указывающими их свинцовый эквивалент и дату проверки. Проверка СИЗ должна проводиться один раз в два года службой радиационной безопасности. При нарушении целостности применение СИЗ запрещается.

11.Работники должны носить в рентгенодиагностических отделениях (кабинетах) санитарную одежду (халат, шапочку), при работе в рентгеновской операционной – марлевую повязку и бахилы.

12.Эффективная доза облучения не должна превышать 0,02 Зв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 0,05 Зв в год. Эффективная доза облучения не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1,0 Зв.

13.СИЗ из просвинцованной резины, не имеющие лакированного покрытия, должны быть помещены в чехлы из пленочных материалов. Под перчатки из просвинцованной резины работники должны применять хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от свинец содержащего материала.

14.Медицинский персонал при работе с рентгеновскими аппаратами  с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов должен быть обеспечен  средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 01.09.2008 г. за № 129.

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | При занятости врачом-рентгенологом |
| 1 | Фартук рентгенозащитный с нагрудником Ри – до износа |
| 2 | Головной убор рентгенозащитный – до износа |
| 3 | Перчатки рентгенозащитные Ри – до износа |
| 4 | Перчатки резиновые Ри – до износа |
| 5 | Перчатки трикотажные Ми – до износа |
| 6 | Очки рентгенозащитные О - до износа |
| 7 | Воротник рентгенозащитный – до износа |
|  | При занятости рентгено-лаборантом |
| 1 | Фартук рентгенозащитный с нагрудником Ри – до износа |
| 2 | Головной убор рентгенозащитный – до износа |
| 3 | Перчатки рентгенозащитные Ри – до износа |
| 4 | Перчатки резиновые Ри – до износа |
| 5 | Перчатки трикотажные Ми – до износа |
| 6 | Очки рентгенозащитные О - до износа |
| 7 | Воротник рентгенозащитный – до износа |
| 8 | Тапочки кожаные Ми – 12 мес. или туфли кожаные-24 мес. |

15.Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать пищу в неустановленных местах.

16.Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

17.Медицинский работник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений,  средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

18.В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и неисправности рентгеновских аппаратов  работники должны известить об этом заведующего кабинетом.

19.Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

20.Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для

выполнения работы, надеть специальную медицинскую одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты.

21.Проверить наличие индивидуальных дозиметров, провести визуальную проверку исправности рентгеновского аппарата, его подвижных частей, высоковольтного кабеля, проводки, заземляющих проводов.

22.Проверить электрическое напряжение линии питания  и произвести пробное включение рентгеновского аппарата на различные режимы работы.

23.Проверить функционирование рентгеновского аппарата, системы коррекции сетевого напряжения, режим подготовки к снимку на всех рабочих местах, режим снимка при 50% загрузке рентгеновского излучателя.

24.Проверить и подготовить к работе вспомогательное оборудование, инструменты и приборы.

25.Приготовить защитную ширму, освободить пути перемещения медицинского персонала и пациентов.

26.Проверить исправность радиационной защиты дверей, окон, ставен, ширм, фартуков, юбок, перчаток.

27.Проверить адапционное освещение, средства связи, сигнализацию.

28.Проверить исправность приточно-вытяжной системы вентиляции и включить ее в работу.

29.Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности рентгеновских  аппаратов ;

- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

- отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) оборудования;

- при неработающей системе вентиляции.

30.В рентгеновском кабинете допускается хранение рентгеновской пленки массой не более 2 кг.

31.Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены

собственными силами, а при невозможности сделать это работники, обязаны сообщить о

них заведующему кабинета. Запрещается устранять самостоятельно неисправности

рентгеновских аппаратов  связанные с их ремонтом и наладкой, ремонт аппаратов

необходимо производить в специализированных организациях или специалистами

организации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

32.При работе в рентгенодиагностических отделениях (кабинетах) работники должны:

- знать предельно допустимые дозы облучения;

- проверять наличие индивидуальных дозиметров.

33.Индивидуальные годовые дозы облучения работников рентгенодиагностического отделения (кабинета) должны быть зарегистрированы в журнале произвольной формы с последующим внесением в индивидуальную карточку учета индивидуальных доз внешнего облучения по форме согласно Санитарным правилам и нормам 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)».

34.При выполнении работ с рентгеновским аппаратом врач-рентгенолог должен соблюдать темную адаптацию не менее 5 мин. при рентгеноскопии в кабинетах с аппаратами без усилителей рентгеновского изображения. Следить за выбором оптимальных физико-технических условий исследования (анодным током, экспозицией, диафрагмированием, фильтрацией). Следить чтобы трахоскопические исследования проводились персоналом стоя, с надетым защитным фартуком (юбкой), при этом подэкранный фартук был подвешен на раму экраноснимочного устройства со стороны врача. Соблюдать длительность перерывов между включениями высокого напряжения согласно паспорта аппарата.

35.Лаборант-рентгенолог должен следить за показаниями приборов на пульте управления аппарата, включать и выключать аппарат только по указанию врача (за исключением аварийных ситуаций). Не должен обслуживать одновременно два и более  работающих аппаратов, расположенных в разных процедурных, даже тогда, когда они обслуживаются на одной пультовой. Во время просвечивания лаборант имеет право включать и выключать аппарат только по указанию врача.

36.Рентгеновские исследования детей в возрасте до 12 лет выполняются в присутствии медицинской сестры, родственников, санитарки, которые должны их сопровождать и присутствовать во время проведения исследования.

37.Работающим на рентгеновских аппаратах  запрещается:

- покидать рабочее место и оставлять пациентов без присмотра;

- использовать рентгеновский излучатель со снятым фильтром и диафрагмой;

- использовать рентгеновскую аппаратуру не по прямому назначению;

- работать без средств индивидуального дозиметрического контроля;

- подавать на аппарат нагрузки, не предусмотренные паспортными данными аппарата;

- работать без защитного заземления;

- допускать посторонних лиц на рабочее место;

- пользоваться поврежденными или с истекшими сроками годности средствами индивидуальной защиты;

- работать  на неисправных аппаратах, с неисправными приспособлениями, сигнализацией, изоляцией, проводить какие-либо манипуляции внутри аппаратов;

- работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации;

- хранить спирт, вату и другие легковоспламеняющиеся жидкости вблизи электронагревательных приборов. Хранить снимки и обрезки пленок в открытом виде, складывать пленки вблизи окон, электроламп и приборов отопления;

- подвергать аппараты резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- прикасаться к оголенным проводам;

- допускать попадание влаги во внутрь аппаратов;

- пробовать на вкус и запах используемые препараты, хранить и применять препараты без этикеток, с истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке.

38.Запрещается принимать пищу на рабочем месте, а также хранить пищевые продукты и домашнюю одежду.

39.При выполнении работ на рентгеновских аппаратах следует ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения, удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других людей на возможно большее расстояние.

40.При обнаружении свинцовой пыли на СИЗ работников рентгенодиагностического отделения (кабинета) должна проводиться влажная уборка помещений с использованием 1-2% раствора уксусной кислоты. Периодически, не реже одного раза в месяц, должна проводиться генеральная уборка с мытьем стен, полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

41.По окончании работы работающий персонал в рентгенодиагностических отделения (кабинетах)  должен:

- отключить электрические аппараты через питающий кабель от сети и перевести их в режим требований инструкций по эксплуатации;

- убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения;

- привести в порядок рабочее место.

42.По окончании работ санитарка должна произвести влажную дезинфекцию элементов и принадлежностей рентгеновской установки, с которыми соприкасаются пациенты при диагностике. Провести влажную уборку всех помещений рентгенодиагностического отделения (кабинета) при отключенной рентгеновской установке.

43.Снять и убрать в места хранения санитарно-гигиенические средства и средства  индивидуальной защиты;

- выключить освещение и вентиляцию;

- сообщить заведующему рентгенодиагностического отделения   (кабинета)  о недостатках, выявленных при работе аппаратов и других факторах, влияющих на безопасность труда;

- вымыть руки теплой водой с мылом.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

44.Работник на рентгеновских аппаратах должен прекратить выполнение работ и

обесточить  аппараты:

- при радиационной аварии;

- при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждениях  аппаратов;

- в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

- при возникновении пожара или несчастного случая.

45.При обнаружении радиационной аварии должны быть приняты меры по

предотвращению ее развития, восстановлению контроля над источником излучения и

сведению к минимальной дозе облучения и количества облученных лиц.

46.При радиационной аварии персонал, работающий на рентгеновских установках должен

немедленно сообщить ответственному лицу за радиационный контроль, заведующему

отделения (кабинетом). Эвакуировать пациентов из помещения, закрыть защитную дверь

и вывесить табличку об аварийной ситуации.

47.Заведующий отделением (кабинетом) должен произвести расследование причин аварии

и направить пострадавших от облучения на медицинское обследование.

48.При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях

отключить электропитание и  принять меры по ликвидации пожара имеющимися

средствами пожаротушения применяя углекислотные или порошковые  огнетушители.

Не направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка. При использовании углекислотного огнетушителя во избежание обморожения не браться рукой за раструб огнетушителя.

Применение пенных огнетушителей и воды для тушения электрооборудования

находящегося под напряжением не допустимо.

49.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, немедленно сообщить о пожаре заведующему отделения  (кабинета) и в пожарную охрану, указав точное место его возникновения, оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны.

50.При неисправностях систем вентиляции, водоснабжения, канализации,

препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить

об этом заведующему отделения (кабинета).

51.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия скорой медицинской помощи;

- сообщить о происшествии заведующему отделения  (кабинета) или ответственному (должностному) лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО:

Другие материалы по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях вы можете скачать в разделе «Охрана труда» по следующей ссылке http://businessforecast.by/partners/646/shop/646.